SAE Réseau :

1.a.b)
La machine M aura une @ sur le réseau 164.81.118.0/24
id	Machine min	Plage DHCP nécessaire	Max de machine dispo
Zone personnel	289	De 172.15.100.1/23 à 172.15.101.254/23	510
Zone client	700	De 172.15.96.1/22 à 172.15.99.254/22	1022
Zone serveur	X	De 172.15.102.1/24 à 172.15.102.254/24	254
Zone routeur	6	De 172.15.103.1/24 à 172.15.103.254/24	254
Zone routeur R/R_S	2	De 172.15.103.1/25 à 172.15.103.126/25	126
Zone routeur R/R_P	2	De 172.15.103.129/26 à 172.15.103.190/26	62
Zone routeur / R/R_C	2	De 172.15.103.193/26 à 172.15.103.254/26	62

c)
Il y a 6 réseaux :
- R,R_S : sur l'@ 172.15.103.0/25
- R,R_P : sur l'@ 172.15.103.128/26
- R,R_C : sur l'@ 172.15.103.192/26
- R_S, SF : sur l'@ 172.15.102.0/24
- R_P, PCA,PCB : sur l'@ 172.15.100.0/23
- R_C, PCC, PCD : susr l'@ sur l'@ 172.15.96.0/22

routage
adressage
dhcp

R : ip a add 172.15.103.1/25 dev eth0
ip link set dev eth0 up
ip a add 172.15.103.129/26 dev eth1
ip link set dev eth1 up
ip a add 172.15.103.193/26 dev eth2
ip link set dev eth2 up
ip route add 172.15.102.0/24 via 172.15.103.2 dev eth0
ip route add 172.15.100.0/23 via 172.15.103.130 dev eth1
ip route add 172.15.96.0/22 via 172.15.103.194 dev eth2
à mettre dans le r.startup
echo "nameserver 8.8.8.8"> /etc/resolve.conf
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

R_S : ip a add 172.15.103.2/25 dev eth0
ip link set dev eth0 up
ip a add 172.15.102.254/24 dev eth1
ip link set dev eth1 up
ip route add defaut via 172.15.103.1 dev eth0
à mettre dans le rs.startup
echo "nameserver 8.8.8.8"> /etc/resolve.conf

R_P : ip a add 172.15.103.130/26 dev eth0
ip link set dev eth0 up
ip a add 172.15.101.254/23 dev eth1
ip link set dev eth1 up
ip route add default via 172.15.103.129 dev eth0
à mettre dans le startup
echo "nameserver 8.8.8.8"> /etc/resolve.conf

R_C :
echo -e "auto lo\niface lo inet loopback\n\nauto eth0\niface eth0 inet static\naddress 172.15.103.194\nnetmask 255.255.255.192\ngateway 172.15.103.193\n\nauto eth1\niface eth1 inet static\naddress 172.15.99.254\nnetmask 255.255.252.0" > /etc/network/interfaces
à mettre dans le startup
echo "nameserver 8.8.8.8"> /etc/resolve.conf
systemctl start isc-dhcp-server

SF : ip a add 172.15.102.1/24 dev eth0
ip link set dev eth0 up
ip route add default via 172.15.102.254
à mettre dans le startup
echo "nameserver 8.8.8.8"> /etc/resolve.conf

PCA : ip a add 172.15.100.1/23 dev eth0
ip link set dev eth0 up
ip route add default via 172.15.101.254
à mettre dans le startup
echo "nameserver 8.8.8.8"> /etc/resolve.conf

PCB : ip a add 172.15.100.2/23 dev eth0
ip link set dev eth0 up
ip route add default via 172.15.101.254
à mettre dans le startup
echo "nameserver 8.8.8.8"> /etc/resolve.conf

PCC : adressage dynamique
aller dans /etc/network/interfaces
echo -e "auto lo\n iface lo inet loopback\n\nauto eth0\niface eth0 inet dhcp > /etc/network/interfaces
à mettre dans le startup
/etc/init.id/networking restart

PCD : adressage dynamique
echo -e "auto lo\n iface lo inet loopback\n\nauto eth0\niface eth0 inet dhcp > /etc/network/interfaces
à mettre dans le startup
/etc/init.id/networking restart
1.d
Configuration du fichier dhcp sur R_C

ddns-update-style none;
subnet 172.15.96.0 netmask 255.255.252.0
{
range 172.15.96.1 172.15.98.188 ;
default-lease time 21600 ;
max-lease-time 43200 ;
options routeurs 172.15.99.254 ;
option domain-name-servers 8.8.8.8;
}

DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcp.conf
DHCPDv4_PID=/var/run/dhcp.pid
INTERFACESv4="eth1"

1.e
1.f

2. Kathara directement rien à faire à part récupérer.
3. Utilisation du /shared pour avoir /etc/dhcp/dhcpd.conf déjà bien config sur R_C
-> le configuré une première fois, puis le mv dans le shared, puis le git commit et le récupe de là à chaque fois. !Penser à lancer la commande | systemctl start isc-dhcp-server |

4. Créer un utilisateur sur PCB, qui est admin, (mdp admin)
naviguer sur l'utilisateur de pcb : ftp -p 172.15.102.1