SAE Réseau :

1.a.b)
La machine M aura une @ sur le réseau 164.81.118.0/24
id	Machine min	Plage DHCP nécessaire	Max de machine dispo
Zone personnel	289	De 172.15.100.1/23 à 172.15.101.254/23	510
Zone client	700	De 172.15.96.1/22 à 172.15.99.254/22	1022
Zone serveur	X	De 172.15.102.1/24 à 172.15.102.254/24	254
Zone routeur	6	De 172.15.103.1/24 à 172.15.103.254/24	254
Zone routeur R/R_S	2	De 172.15.103.1/25 à 172.15.103.126/25	126
Zone routeur R/R_P	2	De 172.15.103.129/26 à 172.15.103.190/26	62
Zone routeur / R/R_C	2	De 172.15.103.193/26 à 172.15.103.254/26	62

c)
Il y a 6 réseaux :
- R,R_S : sur l'@ 172.15.103.0/25
- R,R_P : sur l'@ 172.15.103.128/26
- R,R_C : sur l'@ 172.15.103.192/26
- R_S, SF : sur l'@ 172.15.102.0/24
- R_P, PCA,PCB : sur l'@ 172.15.100.0/23
- R_C, PCC, PCD : susr l'@ sur l'@ 172.15.96.0/22

routage
adressage
dhcp

R : ip a add 172.15.103.1/25 dev eth0
ip link set dev eth0 up
ip a add 172.15.103.129/26 dev eth1
ip link set dev eth1 up
ip a add 172.15.103.193/26 dev eth2
ip link set dev eth2 up
ip route add 172.15.102.0/24 via 172.15.103.2 dev eth0
ip route add 172.15.100.0/23 via 172.15.103.130 dev eth1
ip route add 172.15.96.0/22 via 172.15.103.194 dev eth2
R_S : ip a add 172.15.103.2/25 dev eth0
ip link set dev eth0 up
ip a add 172.15.102.254/24 dev eth1
ip link set dev eth1 up
ip route add default via 172.15.103.1 dev eth0

R_P : ip a add 172.15.103.130/26 dev eth0
ip link set dev eth0 up
ip a add 172.15.101.254/23 dev eth1
ip link set dev eth1 up
ip route add default via 172.15.103.129 dev eth0

R_C : ip a add 172.15.103.194/26 dev eth0
ip link set dev eth0 up
ip a add 172.15.99.254/22 dev eth1
ip link set dev eth1 up
ip route add default via 172.15.103.193 dev eth0

fichier : /etc/network/interfaces
ddns-update-style none;

subnet 172.15.96..0 netmask 255:255:2

SF : ip a add 172.15.102.1/24 dev eth0
ip link set dev eth0 up
ip route add default via 172.15.102.254

PCA : ip a add 172.15.100.1/23 dev eth0
ip link set dev eth0 up
ip route add default via 172.15.101.254

PCB : ip a add 172.15.100.2/23 dev eth0
ip link set dev eth0 up
ip route add default via 172.15.101.254

PCC : adressage dynamique

PCD : adressage dynamique